Erfolgreicher Test eines Doppelritzel-Kugelmühlenantriebs

WEG Prüffeld erzeugt Drehmoment von 250.000 Nm an der Motorwelle

WEG, ein weltweit führender Anbieter in der Antriebstechnik, hat kürzlich in seinem Werk in Brasilien die Prüfung von zwei langsam laufenden Synchronmotoren mit Frequenzumrichtern abgeschlossen, die in einem Doppelritzel-Mühlenantrieb zum Einsatz kommen. Das international tätige Unternehmen bietet ein breites Spektrum von Lösungen für den Bergbau an, die weltweit große Mahlwerke antreiben. Aufgrund der hohen Komplexität und Kosten ist normalerweise eine Einzelprüfung der Komponenten üblich. Angesichts der Bedeutung dieses Projekts war es jedoch notwendig, die gesamte Einheit als komplettes System vor dem Versand zu testen, um die von der Anwendung geforderte Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Das mit modernster Mess- und Prüftechnik ausgestattete Prüffeld von WEG hat eine Fläche von         ca. 1.000 m². Die Tests erstreckten sich über einen Zeitraum von vier Wochen und umfassten zwei    30-polige 4.700-kW-Synchronmotoren, die im sogenannten back to back Prüfverfahren direkt mit den Wellen gegeneinander gekuppelt waren. Die Ansteuerung der Motoren wurde über Mittelspannungs-Frequenzumrichter MVW01, die einen Strom von 1.178 A bei 3,3 kV lieferten, sowie einen Phasenversatztransformator realisiert. Die Prüfung der Ausrüstung erfolgte bei Volllast und erzeugte ein Drehmoment von 250.000 Nm an der Motorwelle – eine bisher bei WEG unerreichte Prüflast.

Die Produkte sind Teil eines wichtigen Auftrags über die Lieferung von Elektromotoren zum Antrieb von 18 Kugelmühlen und Semiautogen-Mühlen (SAG) mit Doppel- und Einzelritzel. Bei Autogenmühlen zerkleinert sich das zu mahlende Erz im Wesentlichen selbst. Diese Art von Kugelmühlen wird beim Mahlen und Zerkleinern von Erz in einer großen, umlaufenden Trommel eingesetzt.

Das Projekt beinhaltet außerdem die Installation eines Bypass-Schaltschranks. Das WEG-Produktangebot für Mahlwerke im Bergbau und in der Zementindustrie umfasst Induktions-, Synchron- und Schleifringläufer-Motoren, angesteuert über Frequenzumrichter bzw. bei konstanten Drehzahlen im Falle von Mühlen mit Einzel- oder Doppelritzel mit Lastverteilung über Widerstände.

WEG1740_Bild1: Für die Prüfung zweier langsam laufender Synchronmotoren mit Frequenzumrichtern stand im WEG Prüffeld modernste Messtechnik zur Verfügung

WEG1740_Bild2: WEG prüfte im eigenen Prüffeld in Brasilien erfolgreich einen Doppelritzel-Kugelmühlenantrieb. Teil dieses Projektes war außerdem die Installation eines Bypass-Schaltschranks.

## Informationen zu WEG

WEG ist ein weltweit operierender, führender Anbieter für Lösungen in der Antriebstechnik, Energieerzeugung und -verteilung sowie in der Automatisierungstechnik und im Schaltanlagenbau. Ein Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro ist Ausdruck wachsenden Erfolgs über eine große Bandbreite von Produktgruppen hinweg. Hierzu zählen Niederspannungs-, Mittelspannungs- und Hochspannungsmotoren, Transformatoren, Generatoren, Getriebemotoren, Schalt- und Regelgeräte, Frequenzumrichter, Softstarter, ATEX-konforme, explosionsgeschützte Motoren, Brandgasmotoren sowie schlüsselfertige Komplettsysteme. Weltweit beschäftigt WEG über 28.000 Mitarbeiter, davon etwa 200 in Deutschland.

Redaktioneller Kontakt / Belegexemplare bitte an:

Mark Herten, Technical Publicity

Postfach 12 55, 21232 Buchholz
Tel: +49 (0)4181 968 0982 Mob: +49 (0)1520 748 3901
E-Mail: mherten@technical-group.com

Kontakt zum Unternehmen in Deutschland:

WEG GERMANY GmbH

Industriegebiet Türnich 3, Geigerstraße 7, D-50169 Kerpen-Türnich

Tel: +49 (0)2237/9291-0 Fax: +49 (0)2237/9291-200

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Kontakt zum Unternehmen in Österreich:

Watt Drive Antriebstechnik GmbH

Wöllersdorfer Str. 68, A-2753 Markt Piesting

Tel: +43 (0)2633 404-0, Fax: +43 (0)2633 404-220

Jürgen Ponweiser, E-Mail: ponweiser@wattdrive.com

Web: www.weg.net, www.wattdrive.com